Sender: ines.mrdovic
Recipient: urbanizam
Date: 05.08.2011 13:40
Subject: komentari

Postovani, u nastavku vam prosledjujemo komentare na SEA o LSL "Kočišta -
Brguli".

Prema Zakonu o strateškoj procjeni uticaja (Sl.list RCG 80/05 od
28.12.2005) i članu 19. dostavljamo komentare na Izvještaj o strateškoj
procjeni uticaja na životnu sredinu vezano za Lokalnu studiju lokacije
"Kočista-Brguli" (u daljem tekstu Izvještaj).

Na osnovu uvida u Izvještaj dajemo sledeće primjedbe:

- U dijelu Opis postojećeg stanja/kvaliteta segmenata životne sredine se
navodi da za prostornu cjelinu na koju se odnosi LSL Kočišta ne postoje
direktni - precizni podaci na osnovu kojih se može dati prikaz postojećeg
stanja životne sredine jer ova mikro-lokacija nije obuhvaćena Programom
monitoringa životne sredine koji sporovodi nadležno Ministarstvo. Ovakva
konstatacija nije prihvatljiva! Neophodno je da investitor plati za
izvođenje osnovnih istraživanja u kojem bi se ispitalo najmanje
postojanje ugroženih, rijetkih i reliktnih vrsta koje su karakteristična
za ovakva obalna i priobalna područja, a zatim i stanje voda, vazduha,
zemljišta i slično. Neprihvatljiva su mjerenja iz lokalnih opština
(Tivat, Kotor) s obzirom da se radi o značajno drugačijem pejzažu,
naseljenosti i prirodnim odlikama.

- Većina karakteristika je čisti prepis iz Izvještaja strateških
procjena Bigova, Trašte u tom smislu nedovoljno ozbiljna, forma bez
suštine.

- U dijelu opis se kaže “moguće je proširenje postojeće plaže za
20–30 metara nasipanjem–bagerovanjem pješčanog materijala sa dna
mora, uz uklanjanje postojeće betonske staze i drugih postojećih
betonskih elemenata”. Ovakav zahvat mora biti detaljno razrađen s
obzirom da ima direktne posledice na biodiverzitet morskog dna i mora. Nije
ni ispitano da li će se sljunak zadržati na planiranom plažnom dijelu
obale s obzirom na morske struje. Rezultati analize karakteristika talasa
na otvorenom moru, u dubokoj vodi, ukazuju da se iz kritičnog sektora
(južni‐jugoistočni pravac) mogu javiti veoma veliki talasi, čije
visine dostižu 6metara.

- Na ostrvu ne postoje nikakve strukture i vodosnadbijevanje je pod znakom
pitanja kao i otpadne vode i odvoz čvrstog otpada. Izgradnju objekata
treba usloviti sa postojanjem ili uporednim razvojem ovih struktura, jer
će u slučaju njihovog kašnjenja ili izostanka posljedice po životnu
sredinu biti ogromne.

- Alternativno rješenje koje je dato odnosi se samo na veći ili manji
broj smještajnih turističkih jedinica-ne ogleda stvarnu volju da se uradi
rješenje koje će moći da zaista bude razmatrano na približno istom
razvojnom nivou ili sličnim mogućnostima za njegovu realizaciju. Ovako
postoji samo pro formae i nije relevantno.

- Izvještaj je siromašan grafičkim prikazima.


S poštovanjem,
Ines Mrdović
Koordinator na Programu za urbanizam
Mreže za afirmaciju nevladinog sektora